| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.181-00-70.05 |
| --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК, с подвалом и возможностью устройства мансардного этажа |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |
| 2006 | Типовой проект | На 4-х страницах Страница 1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилых комнат | общая квартиры |
| Трехкомнатная | 1 | 45,34 | 101,74 |
| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК, с подвалом и возможностью устройства мансардного этажа | Б.181-00-70.05 | Страница 2 |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатические районы и подрайоны − IIB. Расчетная температура наружного воздуха − минус 26 (C. Нормативное значение ветрового давления − 0,3 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова − 0,7 кПа. Степень огнестойкости − III по CНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия − обычные. Ориентация − свободная. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение − хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от котла на твердом топливе. Канализация − хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление − от котла на твердом топливе. Вентиляция − естественная. | Электроснабжение − от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение − от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа. Связь и сигнализация − радиофикация, телефикация, пожарная сигнализация. |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Котел с водонагревателем на твердом топливе, газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты –ленточные монолитные из бетона класса С 8/10 Стены наружные – из сборных трехслойных керамзитобетонных панелей. Стены внутренние, – из сборных железобетонных панелей, из керамического кирпича. Перегородки – из сборных железобетонных панелей. Перекрытия – из сборных железобетонных плит. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |
| ОТДЕЛКА |
| Наружная – заводская отделка стеновых панелей мраморной крошкой, покраска стен веранды фасадной акриловой краской. Внутренняя – оклейка обоями, масляная и клеевая покраска, облицовка керамической плиткой. |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК, с подвалом и возможностью устройства мансардного этажа | Б.181-00-70.05 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица ( 1 м2 общей площади квартиры | 101,74 | − |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 132,23 | − |
|  | общая квартиры | 101,74 | − |
|  | летних помещений | 12,05 | − |
| Строительный объем жилого здания, м3 | 393,95 | 3,87 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая усадьбы | – | − |
|  | жилого дома | 48,170 | 0,473 |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | 31,54 | 310,0 |
|  | приведенный к М400 | 27,47 | 270,0 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 23,40 | 230,0 |
|  | приведенная к классу S240 | 2,65 | 0,026 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего | 120,05 | 1,18 |
|  | в том числе сборный | 82,60 | 0,81 |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 15,26 | 0,15 |
| Кирпич, тыс. шт. | 0,93 | 0,01 |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3(сут | 1,00 | − |
|  | горячей | расчетный, м3(сут | − | − |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3(сут | 1,00 | − |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | 11,60 | − |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | 11,60 | 0,11 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 7,5 | − |
| Расход электроэнергии годовой, МВт(ч (удельные показатели, кВт(ч) | 29,25 | 0,29 |
| Расход газа расчетный, нм3(ч | 6,0 | − |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК, с подвалом и возможностью устройства мансардного этажа | Б.181-00-70.05 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. Общая стоимость усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома − по объектной смете. Проектом предусмотрены варианты: − отопления от котла на газовом топливе; − горячего водоснабжения от газового водонагревателя; − газоснабжения от сети газопровода низкого давления. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. |
| Альбом 2 | Конструкции железобетонные. |
| Альбом 3 | Отопление и вентиляция. |
| Альбом 4 | Водопровод и канализация. |
| Альбом 5 | Внутреннее газоснабжение. |
| Альбом 6 | Электрооборудование. |
| Альбом 7 | Связь и сигнализация. |
| Альбом 8 | Система автономной пожарной сигнализации. |
| Альбом 9 | Сметы |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 416 форматок. |
| АВТОР | ОКУП «Институт Гомельгражданпроект», 246000, г. Гомель, ул. Первомайская, 6а. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 29 декабря 2005 г. № 271. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2010 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект», 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. ОКУП «Институт Гомельгражданпроект», 246000, г. Гомель, ул. Первомайская, 6а. |