### Готовь печь к сезону!

С начала года в Беларуси зарегистрировано 785  пожаров, связанных с печным отоплением. Причиной огня становятся как нарушения правил эксплуатации печей, так и монтажа или конструктивные недостатки при их устройстве.

Конечно, с началом отопительного сезона количество огненных происшествий из-за нарушений правил пожарной безопасности при использования печей увеличивается. Особое внимание подготовке к холодам необходимо уделить жителям частного жилого сектора, в чьих домах устроены печи.  В преддверии осени и зимы работники МЧС ещё раз напоминают о том, как подготовиться и правилах безопасной эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств и печей.

Подготовка к отопительному сезону:

- Перед началом сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения и  дымовые трубы на чердаке необходимо побелить.  Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. Необходимо подняться на чердак, проверить состояние дымовых труб, очистить их от сажи. Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.

- Перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50х70 сантиметров. Если уголек выпадет на такой лист, беды удастся избежать.

Безопасная эксплуатация печи:

Помните, что запрещается:

- топить неисправные печи;

- разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;

- сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

- топить печи с открытыми дверцами;

- оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь.

Кроме того, в сильные холода печь нужно топить несколько раз, а не один длительный срок. Это позволит избежать её перекала и появления трещин. Золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное место на расстоянии не ближе 15 метров от строений и сгораемых конструкций. Топить печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну.

Безопасное устройство печного отопления:

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток, или, так называемую, отступку.

- Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна быть хорошая тяга.

Помните, что нельзя:

- устраивать  в чердачных помещениях горизонтальные дымовые боровы, а также отверстия для чистки дымовых каналов.

- использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше крыши).

- использовать для дымовых труб печей керамические, асбестоцементные и металлические трубы. В случае если дымоход выполнен из данных материалов, то трубу данного дымохода необходимо обложить глиняным кирпичом в пределах чердачного пространства и вывести кирпичную кладку выше покрытия кровли на 5-7 венцов.

- использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.

Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка производится не реже:

одного раза в 3 месяца - для отопительных печей;

одного раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

одного раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

Вступившим в силу с 01.01.2014 изменением № 6 к СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» внесены коррективы в требования по устройству печного отопления. Таким образом, размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до защищенных конструкций. Защита таких конструкций может выполняться штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или негорючим листовым или плитным материалом по негорючему утеплителю толщиной 10 мм.

Разделка – это нормируемое утолщение стенки печи или дымового канала, трубы в месте примыкания к ограждающим конструкциям здания, выполненным из горючих и трудногорючих материалов.

Минимальное расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, т.е. отступка должна составлять не менее 100 мм, при толщине стенки печи не менее 120 мм.

Отремонтировать печь гораздо дешевле, чем устранять последствия пожара.

Инспектор Слонимского РОЧС Олег Герасимчик