| РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.142-00-130.09 |
| --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой с деревянными каркасными стенами | Типовой проект |
| 2010 |  | На 4-х страницах Страница 1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилых комнат | общая квартиры |
| Четырехкомнатная | 1 | 73,47 | 117,34 |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой с деревянными каркасными стенами | Б.142-00-130.09 | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатические районы и подрайоны – IIB. Расчетная температура наружного воздуха – минус 24 (C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 1,2 кПа. Степень огнестойкости – Vii по СНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная (при устройстве мансардного окна). |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение – хозяйственно-питье-вой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от котла на газовом топливе. Канализация – хозяйственно-бытовая местная. Отопление – от котла на газовом топливе. Вентиляция – естественная. | Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от дворовой сети газопровода низкого давления. Связь и сигнализация – радиофикация (приемник УКВ), телефикация, автономная пожарная сигнализация. |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Котел с водонагревателем на газовом топливе, газовая плита, мойка, умывальники, душевой поддон, ванна, унитазы. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты – ленточные сборные из бетонных плит по серии Б1.012.1-1.99, вып. 0, 2. и ленточные монолитные из бетона класса С8/10. Стены наружные – из деревянных каркасных панелей с обшивкой гипсокартоном. Стены внутренние – из деревянных каркасных панелей с обшивкой гипсокартонном. Перегородки – гипсокартонные по металлическому каркасу. Перекрытия – деревянный дощатый настил по деревянным балкам. Лестница – деревянная. Окна – деревянные со стеклопакетом по СТБ 939-93. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Полы – первого этажа из керамической плитки, дощатый; второго этажа – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – скатная из металлопрофиля по деревянной обрешетке. |
| ОТДЕЛКА |
| Наружная: А) цоколь – фактурная краска; Б) основные плоскости стен – окраска фасадными красками по фактурной штукатурке «короед»;В) конструктивные деревянные элементы – покраска защитно-декоративным составом. Внутренняя: А) стены – улучшенная акриловая покраска, оклейка улучшенными обоями, облицовка керамической плиткой (санузлы, ванная, рабочий фронт оборудования кухни), улучшенная водостойкая покраска. Б) потолки – улучшенная акриловая покраска, улучшенная водостойкая покраска (санузлы). |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой с деревянными каркасными стенами | Б.142-00-130.09 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры | 117,34 | − |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 97,57 | − |
|  | общая квартиры | 117,34 | − |
|  | летних помещений | 19,33 | − |
| Строительный объем жилого здания, м3 | 381,65 | 3,25 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая | – | − |
|  | жилого дома | 109 201 | 930,64 |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3/сут | 0,72 | − |
|  | горячей | расчетный, м3/сут | 0,46 | − |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут | 1,2 | − |
| Расход тепла | всего | расчетный, ккал/ч | 25 970 | 221,13 |
|  | в том числе на отопление | расчетный, ккал/ч | 6 400 | 54,5 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 3,5 | − |
| Расход электроэнергии годовой, МВт(ч | 3,15 | − |
| Расход газа | расчетный, м3/ч | 3,95 | − |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой с деревянными каркасными стенами | Б.142-00-130.09 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Сметная стоимость составлена для городского строительства в базисном уровне цен на 01.01.2006 г. Сметная стоимость жилого дома определена по объектной смете. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 | Архитектурные решения |
| Альбом 2 ч.1 | Конструктивные решения. Конструктивные решения ниже отм. ±0,000 (фундаменты). |
| Альбом 2 ч.2 | Конструктивные решения. Конструктивные решения выше отм. ±0,000. |
| Альбом 2 ч.3 | Конструктивные решения. Монтажные узлы и детали |
| Альбом 2 ч.4 Альбом 3 | Конструктивные решения. Изделия заводского изготовления Инженерное оборудование (Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. Газоснабжение внутреннее. Электротехническая часть. Системы связи) |
| Альбом 4 | Сметная документация |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 586 форматок. |
| АВТОР | ОАО «Гродножилстрой», ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 26.11.2010 г. № 445. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2015 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61, 220023, г. Минск. |
|  | Регистрационный номер 66 |