| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.143-00-93.06 |
| --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |
| 2006 | Типовой проект | На 4-х страницах Страница 1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилых комнат | общая квартиры |
| Четырехкомнатная | 1 | 74,00 | 133,8 |
| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков | Б.143-00-93.06 | Страница 2 |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатические районы и подрайоны – IIB. Расчетная температура наружного воздуха – минус 25 (C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 1,2 кПа. Степень огнестойкости – VIII по СНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение – хозяйственно- питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от котла на газовом топливе. Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление – от котла на газовом топливе. Вентиляция – естественная. | Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от дворовой сети газопровода низкого давления. Связь и сигнализация – радиофикация (приемник УКВ), пожарная сигнализация. |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Котел с водонагревателем на газовом топливе, газовая плита, мойка, умывальник, ванна, унитаз. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по серии Б1.016.1-1, вып. 1.98. Стены наружные – из газосиликатных блоков. Стены внутренние – из керамического кирпича. Перегородки – из газосиликатных блоков, из керамического кирпича. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 1, 5. Перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041.1-2000, вып. 3. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки, из линолеума. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |
| ОТДЕЛКА |
| Наружная – облицовка лицевым силикатным кирпичом. Внутренняя – улучшенная штукатурка, оклейка обоями, клеевая покраска, облицовка керамической плиткой, известковая побелка. |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков | Б.143-00-93.06 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры | 133,8 | − |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 118,68 | − |
|  | общая квартиры | 133,8 | − |
|  | летних помещений | 9,10 | − |
| Строительный объем жилого здания, м3 | 539,5 | 4,03 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость тыс. руб. | общая усадьбы | 76,49 | − |
|  | жилого дома | 70,77 | 0,529 |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | 12,80 | 95,68 |
|  | приведенный к М400 | 11,90 | 88,93 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 0,81 | 6,1 |
|  | приведенная к классу S240 | – | – |
| Бетон и железобетон, м3 | всего | 60,20 | 0,45 |
|  | в том числе сборный | 17,50 | 0,13 |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 17,20 | 0,13 |
| Кирпич, тыс. шт. | 18,0 | − |
| Газосиликатные блоки, м3 | 72,0 | – |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3/сут | 1,0 | − |
|  | горячей | расчетный, м3/сут | − | − |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут | 1,0 | − |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | 12,64 | − |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | 12,64 | 0,09 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 5,9 | − |
| Расход электроэнергии годовой, МВт(ч (удельные показатели, кВт(ч) | 4,5 | 32 |
| Расход газа расчетный, нм3(ч | 4,30 | − |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков | Б.143-00-93.06 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. Общая стоимость усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома − по объектной смете. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. Санитарно-технические, электротехнические чертежи, слаботочные устройства, газоснабжение |
| Альбом 2 | Сметная документация. |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 170 форматок. |
| АВТОР | ПИИ «Брестсельстройпроект», 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 19. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 24 мая 2006 г. № 123. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2011 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект», 220023, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. ПИИ «Брестсельстройпроект», 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 19. |