| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.186-00-48.04 (вариант 1) |
| --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трёхкомнатной квартирой со стенами из деревянного бруса с устройством веранды |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |
| 2005 | Типовой проект | На 4-х страницах Страница 1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилая | общая |
| Трёхкомнатная | 1 | 42,79 | 79,66 |
| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трёхкомнатной квартирой со стенами из деревянного бруса с устройством веранды | Б.186-00-48.04 (вариант 1) | Страница 2 |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатические районы и подрайоны – IIB. Расчетная температура наружного воздуха – минус 25 (C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 1,20 кПа. Степень огнестойкости – Viii по СНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. Горячее водоснабжение – от водогрейной колонки на твердом топливе. Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление – от отопительных печей. вентиляция – естественная. | Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа. Связь и сигнализация – радиофикация, пожарная сигнализация. |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Газовая плита, водогрейная колонка на твердом топливе, мойка, ванна, умывальник, унитаз. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты – ленточные монолитные из бетона класса С 8/10. Наружные стены – из деревянного бруса с утеплителем. Внутренние стены и перегородки – из деревянного бруса, из кирпича. Перекрытие – по деревянным балкам. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |
| ОТДЕЛКА |
| НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ – пропитка деревянных элементов составом «Святозар-90» и лаком для древесины «Святозар-92». |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трёхкомнатной квартирой со стенами из деревянного бруса с устройством веранды | Б.186-00-48.04 (вариант 1) | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица ( 1 м2 общей площади квартиры | 79,66 | − |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 103,00 | − |
|  | общая квартиры | 79,66 | − |
|  | летних помещений | 11,09 | − |
| Объем строительный, м3 | общий | 280,2 | 3,51 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая усадьбы | 45,505 | − |
|  | жилого дома | 34,901 | 0,438 |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | 10,26 | 128,8 |
|  | приведенный к М400 | 7,58 | 95,2 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 0,58 | 7,3 |
|  | приведенная к классу S 240 | 0,37 | 4,7 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего | 38,80 | 0,49 |
|  | в том числе сборный | − | − |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 106,27 | 1,33 |
| Кирпич, тыс. шт. | 3,23 | − |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3(сут | 0,72 |  |
|  | горячей | расчетный, м3(сут | − |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3(сут | 0,72 |  |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | − | − |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | − | − |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 3,5 | − |
| Расход электроэнергии годовой, МВт(ч (удельные показатели, кВт(ч) | − | − |
| Расход газа расчетный, нм3(ч | 0,43 | − |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трёхкомнатной квартирой со стенами из деревянного бруса с устройством веранды | Б.186-00-48.04 (вариант 1) | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. Общая стоимость усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома − по объектной смете. Проектом предусмотрена возможность устройства мансардного этажа. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. Инженерное оборудование |
| Альбом 2 | Сметная документация |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 252 форматки. |
| АВТОР | Новополоцкий филиал УП «Институт «Витебскгражданпроект», 211440, г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 102А. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 7 сентября 2005 г. № 151. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2010 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект», 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. Новополоцкий филиал УП «Институт «Витебскгражданпроект», 211440, г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 102А. |